«Утверждаю» Директор МБОУ СОШ № 30 ____________Т.А.Сысова « » 20 г. ИНСТРУКЦИЯ по электробезопасности для неэлектротехнического персонала МБОУ СОШ № 30 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 1.Перед допуском к самостоятельной работе сотрудник мэрии городского округа Тольятти должен обучение по электробезопасности, с последующей проверкой знаний и присвоением 1 группы допуска по электробезопасности (обучение и сдача зачета оформляется в специальном журнале). 2. В процессе работы работник ежегодно проходит повторное обучение и проверку знаний по электробезопасности для присвоения 1 группы допуска. 3. Все электрифицированное оборудование должно находиться в исправном состоянии и иметь надежное и исправное заземление (зануление). 4. Все токоведущие провода должны прокладываться и устраиваться так, чтобы не допускалось их касание и повреждение в процессе работы. С этой целью электропроводка, устраиваемая ниже 2.0 м от уровня пола должна быть исполнена закрыто. 5. Штепсельные разъемы (вилка и розетка) применяемые для подключения электроагрегатов должны иметь дополнительный защитный контакт: при подключении в сеть напряжением 220 В – третий защитный (зануляющий) контакт. - при подключении в сеть напряжением 380 В – четвертый защитный (зануляющий) контакт. Подключение электрооборудования в электросеть без заземления (зануления), т.е. без защиты от поражения электротоком не допускается. Запрещается размещать электрооборудование, выключатели, розетки, электрощиты в сырых помещениях. В процессе работы должна быть обеспечена возможность свободного доступа к отключению электроборудования. Пользоваться только исправным электрооборудованием. Помните! Устранение неисправностей в электрооборудовании должен выполнять только электротехнический персонал (слесарь-электрик). ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 1. Внешним осмотром проверьте исправность электрооборудования, инструмента и приспособлений, а также заземления (зануления) электрооборудования. Проверьте возможность свободного доступа к электрооборудованию. О выявленных недостатках доложите руководителю. 2. Неисправное электрооборудование должно быть отключено от электросети и приняты меры к устранению неисправностей (вызвать слесаря-электрика). ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. Выполняете только порученную работу. 1.При выполнении работы необходимо пользоваться установленными по нормам спецодеждой, обувью и другими средствами защиты, следить за их исправным состоянием. 2. Применяйте только исправное электрооборудование, инструмент и приспособления. При выявлении неисправностей необходимо оборудование обесточить и вызвать слесаря-электрика. 3. Каждый работающий должен твердо помнить, что нельзя прикасаться к токоведущим частям электрооборудования находящегося под напряжением. 4. Не касайтесь оборудования, работающего от электротока, стоя на мокром или токопроводящем полу. 5. Не эксплуатируйте оборудование с открытыми токоведущими частями, без ограждения опасных зон. 6. Не применяйте в процессе работы электрооборудования кустарного производства (удлинители, электрообогреватели, электроплиты и т.п.). Помните! Они являются источниками повышенной опасности! ОБЯЗАННОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ. 1. При возникновении аварийной ситуации (искрение электропроводки, загорание оборудования) работник обязан немедленно отключить электрооборудование от электросети, оповестить об опасности работников, находящихся рядом, сообщить о случившемся непосредственному руководителю, вызвать аварийную или пожарную службу. 2. В случае загорания электропроводки, электрооборудования тушение производить углекислотным или универсальным огнетушителем. 3. При возникновении угрозы жизни или здоровья работающих или посетителей, работник обязан немедленно сообщить об этом руководителю, принять меры к устранению угрозы (вызвать соответствующие аварийные, ремонтные службы, эвакуировать людей в безопасное место). 4. О происшедшем несчастном случае на производстве работник обязан сообщить непосредственному руководителю, вызвать скорую помощь и приступить к оказанию первой медицинской помощи пострадавшему. ОБЯЗАННОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 1. Навести порядок на рабочем месте. 2. По окончании рабочего дня обесточить (выключить из электрической розетки) электроустановки и электрические приборы за исключением тех, постоянная работа которых обусловлена функциональным назначением: компьютеров; модемов, источников бесперебойного питания, радиотелефонов; факсов; холодильников; электрических часов. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет персональную ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Российской Федерации.